## Slide 1: 国家戦略とのシナジー

## Slide 2: 国家戦略と加速器の強み
AI・半導体・エネルギー安保…17分野に官民で重点投資 成長会議始動 - 日本経済新聞
戦略投資17分野
加速器の強み
1. 観測・計測 高精度・非破壊・標準化
2. 生成・製造 同位体、照射、材料改質
3. 極限環境の創出 高エネルギー・高出力・高放射線
4. 基盤技術 制御、シミュレーション、信頼性、保全
5. 共用・人材 大型施設、産学連携、教育基盤
×

## Slide 3: AI・半導体
先端半導体材料・界面の非破壊解析：放射光でナノ〜原子スケールの構造・化学状態を高速評価（歩留まり・信頼性改善）。
プロセス起因欠陥の故障解析の高度化：イオンビーム分析（IBA）や高エネルギーX線で封止内部まで解析→設計・工程へフィードバック。
耐放射線・高信頼デバイス評価：加速器で宇宙線/放射線環境を模擬し、重要インフラ/宇宙用途の信頼性を短期で実証。
イオンビーム制御技術：イオントラップ方式の量子コンピューターの開発

## Slide 4: 造船
溶接部・厚板の高精度非破壊検査：高エネルギーX線/中性子で内部欠陥を可視化（品質保証と手戻り低減）。
防食・表面改質（コーティング前処理）：電子線/イオン照射で表面活性化・密着性向上→塗膜寿命延長（維持費低減）。
軽量高強度材の材料開発支援：放射光で微細組織・残留応力の解析→新鋼材/複合材の設計指針化。

## Slide 5: 量子
量子材料の電子状態解析：放射光でバンド構造・局所化学状態を評価し、超伝導/トポロジカル材料の設計を加速。
量子デバイスの欠陥・界面評価：ナノスケールの非破壊解析で歩留まり要因を特定。
量子センサー材料の開発（放射線耐性含む）：放射線環境下での特性変化を加速器で試験。

## Slide 6: 合成生物学・バイオ
放射線誘発変異による微生物・酵素改良：合成生物学の“シャーシ”改善を短期化（生産性・耐性向上）。
生体分子の構造解析（創薬・バイオプロセス共通）：放射光でタンパク質構造を解き、設計→検証のサイクルを短縮。
滅菌・無菌製造支援：電子線滅菌で使い捨て器材や包材の供給リスクを低減。

## Slide 7: 航空・宇宙
宇宙放射線環境の模擬試験：衛星・宇宙機器の耐放射線試験を国内で迅速化。
航空機材料の非破壊検査・損傷評価：溶接部/複合材内部の欠陥可視化で安全性と整備効率を向上。
推進材料・熱防護材の材料開発：放射光で微細組織・酸化状態を追跡し、耐熱・耐食材料の開発を加速。

## Slide 8: デジタル・サイバーセキュリティ
ハードウェア信頼性（耐放射線）評価：データセンター・通信・制御系の障害耐性を加速器で試験し、MTBF向上に寄与。
セキュア製造の品質保証：非破壊検査で部材の真正性・改ざん検知（供給網強靱化）。

## Slide 9: コンテンツ
文化財・アーカイブの非破壊分析：紙・顔料・フィルムの劣化要因を放射線分析で同定し、保存技術に反映。
年代測定（AMS）で真正性・由来を補強：文化財価値の裏付け、展覧・流通の信頼性向上。

## Slide 10: フードテック
食品照射（殺菌・保存性向上）：物流ロス削減・安全性向上。
育種（放射線誘発変異）：耐病性・高温耐性等、気候変動対応品種の創出を加速。
異物・内部品質の非破壊検査：X線で工程内検査の自動化に寄与。

## Slide 11: 資源・エネルギー安全保障・GX
電池・触媒・CO2分離材の構造解析：放射光/中性子で劣化・反応機構を解明し、性能向上と寿命延伸へ。
材料改質による省エネプロセス：電子線で架橋・硬化などを高速化し、熱プロセスの置換（工程短縮）。
放射線計測による環境評価：環境保全分野でRI計測が活用されることを白書が言及。

## Slide 12: 防災・国土強靱化
社会インフラの非破壊検査：コンクリート内部損傷・劣化状態を放射線で診断し、更新優先度を定量化。
配管・プラント設備診断：腐食・減肉を非破壊で検出し、保全の自動化（ロボット搭載も可能）。

## Slide 13: 創薬・先端医療
構造ベース創薬の加速：放射光で標的タンパク質構造を解析し、候補最適化を高速化。
RI供給（PET等）と核医学：加速器で医療用RIを製造し、診断・治療の供給網を強化。
粒子線治療（陽子・重粒子・BNCT）：高精度がん治療の普及・高度化。

## Slide 14: フュージョンエネルギー（核融合）
材料照射損傷評価（核融合炉材料）：中性子相当環境を模擬し、寿命・保守性を評価。
高出力ビーム：プラズマ加熱装置（中性子源[NBI]・ジャイロトロン[ECH]）への展開。
ターゲット技術：核融合炉診断技術（X線透過等）への展開。

## Slide 15: マテリアル（重要鉱物・部素材）
重要鉱物材料の高精度分析：微量元素・局所構造を放射光/イオンビームで解析し、製錬・リサイクル条件を最適化。
表面改質・機能化：イオン注入・電子線で耐摩耗・耐腐食性を付与し、部素材の高付加価値化。

## Slide 16: 港湾ロジスティクス
貨物検査（セキュリティ×物流効率）：X線スキャナで危険物・密輸等の検知を高度化しつつ、滞留時間を短縮。
港湾インフラ保全：岸壁・橋梁等の内部劣化を非破壊で診断し、更新投資の最適化に寄与。

## Slide 17: 防衛産業
耐放射線・耐環境試験：センサー・電子機器の耐性評価を国内で迅速化（宇宙・通信とも共通基盤）。
非破壊検査の高度化：重要部材の欠陥検出、品質保証、整備の効率化。

## Slide 18: 情報通信
光・電子デバイス材料の解析：放射光で材料・界面の化学状態を解析し、光電融合/光デバイスの性能向上へ。
海底ケーブル・通信インフラの信頼性評価：材料劣化や微小欠陥の非破壊評価（保全最適化）。

## Slide 19: 海洋
海底資源・堆積物の同位体分析（AMS等）：資源生成過程・年代・由来の解明で資源評価精度を向上。
海洋材料（耐腐食・耐圧）の材料開発：放射光で腐食生成物や界面を解析し、防食設計へ。

## Slide 20: 加速器応用の共通性
計測・可視化：放射光/中性子/イオンビームで、材料・内部欠陥・化学状態・生体分子などを非破壊で解析（新材料・創薬・故障解析）。
加工・改質：電子線/イオン照射で材料改質・反応促進・硬化・架橋（製造プロセス短縮、耐久性向上）。
医療・RI：治療（X線/電子線/陽子/重粒子/中性子）と診断（PET等のRI）を支える。
検査・セキュリティ：非破壊検査、貨物/手荷物検査。
同位体・年代測定（AMS）：環境・地質・文化財・資源評価。