## Slide 1: ILCの多角的利用の ためのビーム Version 3
横谷
2018.7.5 ILC 多角的利用会合 宇治

## Slide 2
250GeV ILCの多角的利用に供せるビームのスペックを考える
  １パルスのバンチ数を1312とする
  Energy upgradeは遠い将来なので、ここでは考えない
  のちに、バンチ数倍増の可能性もあるが、これにはRF増強が必要なので、数100億円規模の改良であり、これもここでは考えない
  通常運転は5Hzであるが、バンチ数倍増よりは少額の投資で10Hz近くまで上げられる。ただし、いまのところ陽電子標的が耐えられるか不明なので、5Hzにとどめる
  陽電子生成は、undulator方式とする。今後の状況によっては電子駆動方式になるかもしれない。
まずは、Higgs実験をやりながらの、parasitic modeの利用とする

## Slide 3: 基本ビームパラメータ
繰返し周波数 5 Hz
Damping Rings
  Beam energy 5 GeV
  Circumference 3238.7 m
  Stored bunches 1312
  Bunch interval 6.15 ns (数10nsのgap がところどころにある）
  バンチ内粒子数 2x1010
  平衡バンチ長 6 mm
  平衡RMS energy spread 0.11%
  平衡エミッタンス（normalized）
    horizontal 4.0 mm.rad （TDRより小さい）
    vertical 20 nm.rad
Interaction Point
  Beam energy 125 GeV
  パルス内バンチ数 1312
  Bunch interval 554 ns
  パルス全長 0.73 ms
  バンチ長 0.3 mm
  RMS energy spread (e-/e+) 0.19/0.15 %
  衝突前の平衡エミッタンス（normalized）
    horizontal 5.0 mm.rad （TDRより小さい）
    vertical 35 nm.rad

## Slide 4: 寄生利用の形態
ビームの一部を破壊的に使う（取出し）
  1312バンチの頭（あるいは尻）の一部を盗む
    これは高速キッカーを必要とする（0.5msの立上り/下がり）
  5Hzのパルスの一部を盗む（立上り下がり各200ms以下）
  数時間・数日のような単位で借りることも可能かもしれない（シャットダウン・夏季休暇など） Version 1 では、「盗む」場合、「衝突実験側の「被害」は、電子を使ったばあい、2倍になる。たとえば、10パルスに1パルスを盗めば、衝突実験側では2割失う」と書いたがこれは誤りであった。陽電子パルスを減衰リングに400ms貯蔵しておいて次のパルス用に使えばよいので、10%は10%である。
ビームの全体（あるいは一部）を非破壊的に使う
  たとえば、メインのビームラインにundulatorを挿入する場合
  この場合、直線部なら、光子と電子を分離するためにchicaneの挿入が必要になる。
  メインビームのemittanceを悪化させてはならない
そのほか、衝突実験に影響を与えないものとして
  衝突後のビームの利用
  陽電子生成用undulatorからのphotonの利用
  電子入射器（5GeV）を10Hz運転して、そのうちの5Hzを寄生実験に使うことも考えられる。

## Slide 5: ビームダンプの配置
Bunch Compression
Bunch Compression
ビームの取出し利用は、ビームダンプの位置で行うのがもっとも実際的と思われる
下図にビームダンプの配置を示す（やや見にくいが）
青は電子、赤は陽電子、黄色矢印はバンチ圧縮器。その上流（減衰リングまで）ではバンチ長6mm、下流では0.3mm
付記した電力は、各ビームダンプの設計上限（20%のマージン込）
  E-5, E+5, E+7, E-8 以外は、commissioning用あるいは非常用である。
  従って、その付近を通過するフルビームの電力は、これを越える（次ページの表参照）
  フルビームをダンプできるのはE-5, E+5, E+7 のみである。（これらのspecがフルビームを越えているのは、将来のupgradeを見越しているから。）
E-8 はILC250GeVでは建設されない

## Slide 6: Beam Dump Specification
PB max = ILC250GeVでの通常運転中の、そのダンプ付近でのビームパワー
W = ビームダンプのスペック（20%のマージン込）
  PBmax > W : フルビームはダンプできない
  PBmax < W : 将来の増強に備えたもの

## Slide 7: [E-1]
5GeV 電子入射器の利用
入射器のみ10Hz運転し、5Hzをcolliderに、5Hzを寄生実験に使うことは多分可能
  Klystronの10Hz運転は問題ない (Euro-XFEL)
  電子銃（偏極）もOK?
  Marx modulator
  AC電源は増強
  衝突実験に影響全くなし
  フル強度で使うなら、ビームダンプE-1は120kWに倍増しておく必要あり
  FELとして使うなら、Undulator等を入れる分だけトンネルが必要
電子ビームのスペックは
  version 2 までは「エネルギー以外、Euro-XFELとほぼ同じはず」としていたが、大きな誤りあり。Euro-XFELではRF gunを使っているが、ILCでは偏極のためDC gunを使っている。このため、バンチ長がはるかに長く、このままではFEL発振しない。FEL発振のためには、RF gunを併設する必要がありそう。
  偏極しているが、これは役に立たないだろうか
なお、[E+1] （発生直後の陽電子）はビームの質が悪く、利用価値がないと思われる

## Slide 8: [E-2,E-3,E+2,E+3]
Damping Ring出口 [E-2,E+2]、および、バンチ圧縮器直前 [E-3,E+3]
いずれも5GeV、低emittance (~4mm.rad x 20nm.rad)
しかし、バンチ長は長い（6mm）
パルス構造は主リナックと同じで、バンチ間隔554ns、1312バンチ、5Hz
Energy spread ~0.11%
平均電流は低い（~20mA)

## Slide 9: [E-6, E+6]
バンチ圧縮直後
15GeV, 低emittance (~4mm.rad x 20nm.rad)
Energy spreadはやや大きい ~1.2%
バンチ長は短い（0.3mm）
  衝突実験中は、0.3mmにしなければならないが、バンチ圧縮器自体は少なくとも 0.15mm まで圧縮する能力をもつ。ただしその場合、energy spreadは2倍になる。
  0.15mmがどうしても必要なら、parasitic運転にはならないが、数時間/数日のマシンタイムを得て行うことも可能ではないかと思われる。
Full beam powerは~300kW。Dump < 60kW
10%程度盗むばあい、beam dump E-6, E+6 の増強は必要ない

## Slide 10: [E-4, E+4]
主リナック直後
Energy 125 GeV
emittance 5mm.rad x 35 nm.rad
Energy spread 0.19% (e-), 0.15% (e+)
  電子のenergy spreadが大きいのはundulatorを通過しているため
Bunch length 0.3mm
  E+-6と同様、衝突実験中は、0.3mmにしなければならないが、バンチ圧縮器自体は少なくとも 0.15mm まで圧縮する能力をもつ。ただしその場合、energy spreadは2倍になる。
  0.15mmがどうしても必要なら、parasitic運転にはならないが、数時間/数日のマシンタイムを得て行うことも可能ではないかと思われる。
Full beam power 2.5MW, beam dump < 400kW
10%盗む場合でもダンプの増強は必要ない
なお、電子の場合、[E-7]での取出しも、パラメータはほぼおなじであるが、これはundulator保護のための非常用ダンプなので、最大パワーは60kWに限られている。[E-4, E+4]にくらべてメリットがないと思われる。

## Slide 11: [E-5, E+5]
Main beam dumpの位置。巨大なダンプホールの中。
Energy 125 GeV
寄生モードの場合、衝突後のビームなので、性質は悪い
  特に、energy spreadが大きい
  次ページの衝突後の電子のスペクトルの例を示す
TDRではMain dumpは衝突点から300mに置くとしている。交差角は14mradなので、これから衝突点に向うビームは、横に、300m x 14mrad = 4.2mの位置を通る。ただし、「300m」はもっと長くする見込みである。
注意点
  ビームは破壊してもいいが、極めて強いビームなので、危険を伴う（ほとんど無理か？）
  Beamstrahlungによるphotonを伴う。数は、電子の約2倍、パワーは電子の2.6%。平均エネルギー1.7GeVであるが、スペクトルの幅は非常に広い

## Slide 12: 衝突後の電子のエネルギースペクトルの例

## Slide 13: [E+7]
陽電子生成用Undulatorからのphotonの利用
  陽電子生成を電子駆動で行う場合は、これはない
運転形態はILC250GeVの場合、ほとんどバラエティがない
  電子エネルギー 125GeV （より正確にはアンジュレータ入口で128GeV、出口125GeV)
  発生した光子の平均エネルギー 6.3 MeV
  発生した光子の数 （電子1個あたり約400） バンチあたり 8 x 1012 1秒あたり 5.2 x 1016
  標的に届く光子の平均エネルギー 9.7 MeV （低エネルギー部分が、途中のマスク・コリメータで落ちる）
  標的に届く光子のパワー ~ 50 kW
標的（薄い、0.2X0）に届く光子の大部分は素通りしてphoton dumpに届くはず

## Slide 14: Photon Energy Distribution on Target
black: no mask
red: with masks
blue: with masks & collimator (r=2.2mm)

## Slide 15: Photon (x-y) Distribution on Target
With masks
See slightly larger horizontal size due to horizontal emittance (horizontal betatron oscillation in the undulator section)
Only randomly selected particles are plotted here
Total number of macro particles is ~400k

## Slide 16: Photon Data
Photon data are stored in
  http://lcdev.kek.jp/~yokoya/temp/BeamOnTarget2017-0526.txt (survived photons on the target. no collimator. Contains some 400k photons)
  http://lcdev.kek.jp/~yokoya/temp/LostPhotons2017-0531.txt (lost photons. Lost position preserved, Contains some 80k photons)
These photons are measured just before the target. The shower developed in the target (thickness 0.2X0) are not included.
Format (macro-particle data from 1 electron bunch)
  1st line: title
  Then (I2, 11X, 12E20.12)
  I2: 1 for photon, 2 for electron
  12E20: w, ct, x, y, s, E, px, py, ps, x1, x2, x3,
  w: 1 macro-particle represents w real particles
  ct : delay time with respect to the bunch center (meter)
  x, y: transverse coordinate at the target (meter)
  s: longitudinal position (same value for all photons = target position)
  E, px, py, ps : enery-momentum (eV, eV/c)
  x: Stokes parameters ( x2= circular polarization)

## Slide 17: Photon Dumpの位置
将来の増強を考慮して300kWのダンプを想定しているが、ILC250GeVでは実際のパワーは60kWである
TDRでは標的から数10mの位置に高圧水・チタン合金窓のダンプが記述されているが、これでは窓が耐えられないことが判明している
現在、最有力案は、標的から下流1-2kmの位置に置くものである
この場合、photonは最終収束系のトンネルの中に設置したパイプ中を飛ぶ。1.5m程度の間隔で左右に並行して2本のビームライン（生成した陽電子のライン、衝突点へ向う電子のライン）が走る。
寄生実験用の機器の大きさ・配置は十分に検討する必要がある
特に重要なことは、この光子ビームを寄生実験がinterceptする場合の安全性である
photon dump
target
capture section
BDS
target
capture section
photon dump
BDS

## Slide 18: Damping Ringのビームの利用
挿入光源を入れるスペースは今のところ考えられていない。
ビーム電流 約0.5A
平衡エミッタンスは小さいが、平衡に達するまでに時間がかかり、達したと同時に取出されてしまうので、衝突実験が行われているあいだは、利用価値はないと思われる。

## Slide 19: 超短バンチの可能性
Bunch Compression
Bunch Compression
ある種の実験では非常に短いバンチを必要とする（たとえばプラズマ）
  SLACのFACETでは~20mm、FACET-IIではさらにそれ以下
ILCでは、減衰リングを経なければ、電子についてはこのような短いバンチが可能と考えられる
  5GeV 電子入射器から減衰リングに入射した直後に取出し、バンチ圧縮器を通す (下図の緑の線）
  ただし、[E-1] の項で説明したように、現在の偏極電子銃では、バンチ長が長く、減衰リングと大差ない。
  Euro-XFELのようなRF電子銃を併設すれば、バンチ圧縮器後のバンチ長はRF15-30mmになる
Parasitic modeにはならないが、数時間/数日の専用マシンタイムが得られれば可能
Dynamics上の問題点としては、
  turn-aroundおよびバンチ圧縮器でのcoherent radiation
  短バンチ加速におけるhigher-order mode loss

## Slide 20: 主リナック途中での取出し
ビームダンプ以外の場所での取出しは、取出しラインの挿入が必要なので、多くの条件がつく。
取出しに何メートル必要か計算が必要
  kicker, pulsed magnet
建設当初は、加速モジュールを設置していない場所がいくつかある（加速勾配が足りなかった場合に後でモジュールを追加する用意）。ただしその場所の詳細は未定。

## Slide 21: 例えば、45GeVビームの取出し？
途中に取出しラインをつくるのは、相当のスタディが必要
別の方法として、何パルスに1回か、加速空洞の加速勾配を落として、リナック終端でのエネルギーが45GeVになるように調整することも考えられる
  加速勾配を時々下げるのは可能（一部の加速空洞をオフするのは、detuneが必要なので難しい）
  検討事項、次ページ
  下図は電子側であるが、陽電子側も同じ。陽電子側では、中央付近にあるのが [E+4]
E-4

## Slide 22: 45GeVビームの取出し（つづき）
途中の4極磁石・steering磁石の強さを変えるのは無理なので、軌道補正のretuningはできない
  かつて、125GeVの合間に45GeV（Z-poleのため）ビームをはさめるかという検討をしたことがある。この場合、軌道補正は45GeVに合わせたため、125GeVビームのvertical emittanceは数倍になった。逆に軌道補正を125GeVに合わせたばあいの45GeVビームのエミッタンスはスタディしていないが、もっと悪くなると思われる。
最終収束系の中にdipole磁石があり、これはどうしようもないので、最終収束系前に、別のビームラインに分離しなければならない。 [E+4]のダンプに導くのが妥当であろう。
  このダンプラインは、125GeVビームを受けるように運転されるはずなので、45GeV用にセットすることが許されるか？  可能と考えられる。寄生実験に必要なopticsを考慮する必要あり。

## Slide 23: 注意事項
トンネルの延長について
  はじめにつくっておけば、たいして高価なものではない（ILC全体の費用に比べれば）
  後で追加工事する場合の問題点は、経費が余分にかかることよりも、「加速器の機器が並んでいる中に、トンネル掘削用の重機を搬入できるか？」という点にある