## Slide 1: 光源としてのＩＬＣの可能性
横谷
2018.11.13 ILC 多角的利用会合 KEK

## Slide 2: ILC Beam
ILC beamは
  非常に高いエネルギーに達する
  低エミッタンス
  大強度 （使い捨てビームなので)
ILCが完成すれば、いずれそのビームを他の目的に使う可能性を考えることになるだろう
ILCの寿命はかなり長いと期待する
  将来のルミノシティ・エネルギー増強が望ましい
したがって、まず高エネルギー実験のもとでの寄生運転を考える

## Slide 3: 基本ビームパラメータ
繰返し周波数 5 Hz
Damping Rings
  Beam energy 5 GeV
  Circumference 3238.7 m
  Stored bunches 1312
  Bunch interval 6.15 ns (数10nsのgap がところどころにある）
  バンチ内粒子数 2x1010
  平衡バンチ長 6 mm
  平衡RMS energy spread 0.11%
  平衡エミッタンス（normalized）
    horizontal 4.0 mm.rad （TDRより小さい）
    vertical 20 nm.rad
Interaction Point
  Beam energy 125 GeV
  パルス内バンチ数 1312
  Bunch interval 554 ns
  パルス全長 0.73 ms
  バンチ長 0.3 mm
  RMS energy spread (e-/e+) 0.19/0.15 %
  衝突前の平衡エミッタンス（normalized）
    horizontal 5.0 mm.rad （TDRより小さい）
    vertical 35 nm.rad

## Slide 4: 寄生利用の形態
ビームの一部を破壊的に使う（取出し）
  1312バンチの頭（あるいは尻）の一部を盗む
    これは高速キッカーを必要とする（0.5msの立上り/下がり）
  5Hzのパルスの一部を盗む（立上り下がり各200ms以下）
  数時間・数日のような単位で借りることも可能かもしれない（シャットダウン・夏季休暇など）
ビームの全体（あるいは一部）を非破壊的に使う
  たとえば、メインのビームラインにundulatorを挿入する場合
  この場合、直線部なら、光子と電子を分離するためにchicaneの挿入が必要になる。
  メインビームのemittanceを悪化させてはならない
そのほか、衝突実験に影響を与えないものとして
  衝突後のビームの利用
  陽電子生成用undulatorからのphotonの利用
  電子入射器（5GeV）を10Hz運転して、そのうちの5Hzを寄生実験に使うことも考えられる。

## Slide 5: 光の利用（１）
陽電子生成用のundulatorから出る光
  これはガンマ線領域（～10MeV）
    スペクトル次ページ
  ここでは考えない
減衰リングからのシンクロトロン輻射光
  Emittanceが小さい（400pm x 2pm）
  0.5A
  しかし、平衡に達するとすぐに取り出されてしまうので、光源としては利用しにくい
  いつか、減衰リングが不要になれば使えるが（扁平ビーム銃ができれば？）

## Slide 6: Photon Energy Distribution on Target
black: no mask
red: with masks
blue: with masks & collimator (r=2.2mm)

## Slide 7: 光の利用（２）
ビームラインの途中に挿入光源を置く可能性
  衝突ビームを悪化しなければ、原理的には、どこでも挿入できるはずであるが、
  実際は非常にむずかしい
    挿入光源のための場所、電子ビームの軌道をもとにもどすこと、観測場所を用意すること
ビームダンプの位置での利用 （次ページ参照）
  容易に使えそうなのは
    電子入射器の終端 [E-1], 5GeV
    減衰リングからの取出し直後 [E-2], 5GeV
    Bunch compressor前 [E-3], 5GeV
    Bunch compressor直後 [E-6], 15GeV
    main linac直後 [E-4], 125GeV
  このうち、5GeVでは (a)、15GeVでは (d)、が使いやすいと思われる

## Slide 8: ビームダンプの配置
Bunch Compression
Bunch Compression
ビームの取出し利用は、ビームダンプの位置で行うのがもっとも実際的と思われる
下図にビームダンプの配置を示す（やや見にくいが）
青は電子、赤は陽電子、黄色矢印はバンチ圧縮器。その上流（減衰リングまで）ではバンチ長6mm、下流では0.3mm
付記した電力は、各ビームダンプの設計上限（20%のマージン込）
  E-5, E+5, E+7, E-8 以外は、commissioning用あるいは非常用である。
  従って、その付近を通過するフルビームの電力は、これを越える（次ページの表参照）
  フルビームをダンプできるのはE-5, E+5, E+7 のみである。（これらのspecがフルビームを越えているのは、将来のupgradeを見越しているから。）
E-8 はILC250GeVでは建設されない

## Slide 9: Beam Dump Specification
PB max = ILC250GeVでの通常運転中の、そのダンプ付近でのビームパワー
W = ビームダンプのスペック（20%のマージン込）
  PBmax > W : フルビームはダンプできない
  PBmax < W : 将来の増強に備えたもの

## Slide 10: 電子入射器終端(1)
5GeV
この入射器を10Hzで運転することは可能（電力をいくらか増強）
  もともと、10Hz での衝突実験も可能になっている
5Hzを減衰リングに入れ（衝突ビーム用）、残りの5Hzを放射光源として使う。
ただし、問題はバンチ長
  ILCでは減衰リングに入れることを前提としているので、バンチ長・エミッタンスは問題にしていない
  偏極電子銃はDC gun
したがって、FELとして使うには、RF gunとbunch compressorを併設することが必要。これのためのトンネル幅を用意することは可能で、安価だろう
  TDRでは通常の超伝導リナックでは76MeVで入射することにしている

## Slide 11: 電子入射器終端(2)
電子リナックの位置は、TDR以後、下図のように変更された
  上流に移した（ヘリウムラインが右からくること、collimatorからの放射が超伝導空洞にあたるのを避けること、など）
  このため5GeVの下流側に~1km のスペースがある。Undulatorを置くには十分であるが、どこで観測する？

## Slide 12: バンチ圧縮直後 (15GeV) (1)
[E-6, E+6]
15GeV, 低emittance (~4mm.rad x 20nm.rad)
Energy spreadはやや大きい ~1.2%
バンチ長は短い（0.3mm）
  衝突実験中は、0.3mmにしなければならないが、バンチ圧縮器自体は少なくとも 0.15mm まで圧縮する能力をもつ。ただしその場合、energy spreadは2倍になる。
  0.15mmがどうしても必要なら、parasitic運転にはならないが、数時間/数日のマシンタイムを得て行うことも可能ではないかと思われる。
Full beam powerは~300kW。Dump < 60kW
10%程度盗むばあい、beam dump E-6, E+6 の増強は必要ない

## Slide 13: バンチ圧縮直後 (15GeV) (2)
Bunch Compression
Bunch Compression
バンチ長 0.15mm はFELには長すぎる
電子の場合は以下の方法で短くできる（陽電子はダメ）
5GeV入射器のビームの場合と同様、RF電子銃（無偏極）を併設することが考えられる
その場合、減衰リングに通すとバンチ長が伸びてしまう。
下図の緑線のように、減衰リングに入れてすぐ取出す、あるいは並行するビームラインを作って、bunch compressorに入れる
これにより<~10mmが得られるに違いない
これが、5+5Hzの寄生モードで可能かどうか、要検討
  Bunch compressorは、6mm300mmの設定のまま、（たとえば）200mm10mmが可能か
  Coherent synchrotron radiation
  HOM loss

## Slide 14: 超短バンチの可能性
Bunch Compression
Bunch Compression
ある種の実験では非常に短いバンチを必要とする（たとえばプラズマ）
  SLACのFACETでは~20mm、FACET-IIではさらにそれ以下
  前頁の方法で<10mmは可能
  どこまで短くできるか
“Ultra-Short-z Parameters for ILC” (V. Yakimenko, LCWS2016)
  sz < 0.1mm でのcollision. Beamstrahlungを抑えられる
  QEDとしてもおもしろい
  ただし、いまのところpositronに対しては望み薄（longitudinal emittanceの極めて小さいdamping ringが必要）

## Slide 15: 125GeV
[E-4, E+4] 主リナック直後
Energy 125 GeV ...... 光源利用可能？？
emittance 5mm.rad x 35 nm.rad
Energy spread 0.19% (e-), 0.15% (e+)
  電子のenergy spreadが大きいのはundulatorを通過しているため
Bunch length 0.3mm
  E+-6と同様、衝突実験中は、0.3mmにしなければならないが、バンチ圧縮器自体は少なくとも 0.15mm まで圧縮する能力をもつ。ただしその場合、energy spreadは2倍になる。
  0.15mmがどうしても必要なら、parasitic運転にはならないが、数時間/数日のマシンタイムを得て行うことも可能ではないかと思われる。
Full beam power 2.5MW, beam dump < 400kW
10%盗む場合でもダンプの増強は必要ない
なお、電子の場合、[E-7]での取出しも、パラメータはほぼおなじであるが、これはundulator保護のための非常用ダンプなので、最大パワーは60kWに限られている。[E-4, E+4]にくらべてメリットがないと思われる。

## Slide 16: まとめ
ILC施設のなかに、光源として利用できそうな場所がいくつかある
  5GeV 電子入射器
  15GeV bunch compressor 直後
  その他もありうる
Higgs実験の寄生モードとしては、最良な方式は5Hz+5Hz
いずれにしても、あらかじめ、トンネル設計になにが要請されるか、要検討